## Slide 1: 进阶式挑战综合项目I 答辩 主机与目标机间UART串口通信电路设计实现
主讲人：白步兆（组长）
组员：王志轩、谢羽恒、肖世昱、韦柳如、代子祥

## Slide 2: 目录​
团队分工
需求分析
项目设计与执行
难题发现与解决

## Slide 3: 团队分工​​
  负责人（白步兆）：项目规划、团队协调、资源管理、质量把控
  开发组（王志轩，韦柳如，代子祥）：系统设计、模块开发、仿真验证、硬件部署
  测试组（谢羽恒，肖世昱）：功能验证、仿真测试、硬件测试、性能评估

## Slide 4: 需求分析
实验目标：实现一个主机与目标机间UART串口通信电路，主机负责发送被除数和除数至目标机，目标机进行运算处理后，将商和余数通过UART通信返回给主机，并在7段数码管上显示商的计算结果
主要功能：数据接收、数据处理、数据显示、数据发送
系统功能模块：接收模块、计算模块、发送模块、顶层模块
UART接口使用：RS232通信协议

## Slide 5: 项目设计与执行
UART串口通信方案

## Slide 6
1. 项目概要设计
硬件设计：选择适合的UART芯片；设计电路；选择电源
软件设计：设计通信协议；编写应用程序
        详细设计：核心代码分为4个模块，分别是接收模块（uart_rx.v）、计算模块（uart_rx.v）、发送模块（uart_tx.v）、顶层模块（uart_top.v），
        此外还有XDC引脚文件、tb仿真文件。

## Slide 8
（1）接收模块
运用时序逻辑设计，其中包括了设计输入信号（时钟、复位和1bit串行数据）和输出信号（8bit并行数据及其有效标志），目的是将接收到的串行数据转换为并行数据。关键在于准确控制移位操作的开始和结束时间，以确保数据的有效性。移位操作从第二个数据位开始，移位7次后完成8bit数据的转换，并产生一个移位完成标志。

## Slide 9
（2）计算模块
核心算法：通过逐位移位和减法完成除法运算。每次从被除数中提取一位，通过移位拼接到余数寄存器 yushu 的最低位。如果 yushu >= divisor，则执行减法 yushu = yushu - divisor，同时将对应商的当前位设置为 1。每次移位后，count 减 1。当 count == 0 时，完成所有位的运算，进入完成状态。

## Slide 10
（3）发送模块
设计要点是将并行数据转换为串行数据并发送至PC机，FPGA与PC机需约定相同的波特率。模块包含时序逻辑，需设计时钟和复位信号，以及并行数据及其有效标志。发送数据时，按帧格式（起始位、数据位、停止位）逐比特发送，使用计数器控制发送节奏，先发送低位。输出包括串行数据位和发送完成信号。

## Slide 11
（4）顶层模块
先从串口接收数据（4字节），然后将数据解析为被除数和除数，再调用除法模块进行运算，最后将商和余数结果通过串口逐字节返回并通过LED和out显示状态。

## Slide 12
2. 项目规划阶段
任务分解：将项目分为波特率生成器、发送、接收和测试平台等子模块
        时间管理：制定时间表，合理规划设计、仿真、调试顺序
资源准备：准备好 FPGA 开发板、串口转 USB 模块、示波器等硬件配置，以及 Vivado 和串口调试工具等软件开发环境

## Slide 13
3. 模块设计阶段
波特率生成器：使用参数化设计方法，实现可调波特率生成器，根据主时钟频率产生不同的波特率时钟
UART发送模块：基于状态机设计发送逻辑，涵盖起始位、数据位、校验位和停止位生成
UART接收模块：以状态机为基础构建接收逻辑，准确识别起始位、提取数据位并进行校验
顶层模块交互：设计顶层模块，整合发送与接收模块，支持完整通信流程
模块接口定义：确定各模块的输入输出信号及时序要求

## Slide 14
4. 仿真验证阶段
模块单独仿真：对波特率生成器、发送模块和接收模块分别进行功能仿真，验证逻辑正确性
联合仿真：将各模块组合后进行顶层联合仿真，在Vivado的仿真工具中验证串口数据的发送与接收功能
边界情况测试：测试高低波特率通信、长短数据包传输等场景，确保系统稳定性
难题发现和解决：初期发现波特率生成器的分频值错误，导致接收端无法正确识别数据，后通过重新计算解决
接收模块中发现状态机跳转不当的问题，通过优化状态转移逻辑解决

## Slide 15
5. 硬件实现阶段
引脚分配：完成Vivado约束文件（.xdc）的编写，正确分配UART发送（TX）和接收（RX）引脚
FPGA烧录：将设计下载到FPGA开发板中，并通过硬件测试验证每个模块的功能
硬件调试：
使用串口调试工具验证主机与目标机间的通信，发送与接收数据均符合预期
通过示波器观测TX和RX信号波形，确认其符合UART通信规范
发现接收端偶有数据丢失现象，经增加FIFO缓冲区后得以解决

## Slide 16
6. 成果总结阶段
功能验证：成功实现主机与目标机间的UART串口通信，能够在指定波特率下稳定发送和接收数据
性能评估：分析系统传输稳定性、波特率精度和错误率，性能达设计要求
文档与报告：撰写详尽项目报告，含复杂工程问题总结、现存问题及解决方案、执行状况、分工交流详情
展示与反馈：展示项目成果，收集指导老师及小组成员反馈意见

## Slide 17
最终效果

## Slide 18: 难题发现与解决​​
1. 输入模块无法将数据正常传输到计算模块
未考虑到创建32位的数据变量存储四次的输入信息，并将该变量的高16位和低16位的分别赋值到计算模块的被除数和除数
2. 仿真图像正常，板子无法接收数据
端口选取和数据格式选取错误
3. 仿真图像正常，主机显示的商和余数位数缺失
原因：输出模块停止逻辑有误，传出最后一位数据的同时就停止，数据还未从板子传到主机，就接收到了结束信号，被迫停止，导致数据丢失
解决：更改bit_cnt的值，使其完成最后一位数据的传出后再发送结束信号

## Slide 19: 谢谢
2025.1.11