## Slide 1: 进阶式挑战综合项目I 答辩 主机与目标机间UART串口通信电路设计实现
主讲人：白步兆（组长）
组员：王志轩、谢羽恒、肖世昱、韦柳如、代子祥

## Slide 2: 目录​
团队分工
需求分析与问题归纳
项目设计与执行
难题发现与解决

## Slide 3: 团队分工​​
  负责人（白步兆）：项目规划、团队协调、资源管理、质量把控
  开发组（王志轩，韦柳如，代子祥）：系统设计、模块开发、仿真验证、硬件部署
  测试组（谢羽恒，肖世昱）：功能验证、仿真测试、硬件测试、性能评估

## Slide 4: 需求分析 与 问题归纳
·

## Slide 5
  1. 通信需求
    通信方式：UART串口通信
    速率：9600bps/19200bps等
    格式：含起始位、数据位、可选校验位和停止位
  3. 性能指标
    距离：适应短或长距离通信
    功耗：低功耗设计
    环境：适应不同温湿度
2. 功能要求
发送与接收：主机发数据，目标机接收处理
错误处理：检测并处理通信错误
稳定性：保证通信稳定可靠
  4. 系统架构
    确定硬件架构：处理器、存储、通信接口等
    定义软件层次：驱动、协议栈、应用等
需求分析

## Slide 6
1. 信号完整性问题
  差分信号传输
  阻抗匹配
  信号缓冲与放大
4. 通信协议与数据格式问题
统一通信协议
协议转换与适配
2. 电磁干扰问题
电磁屏蔽
滤波与去耦
布局与布线优化
5. 硬件与软件协同设计问题
硬件与软件协同设计
模块化设计
测试与验证
3. 电源稳定性问题
稳压电源
电源滤波
电源监控与保护
复杂工程问题归纳

## Slide 7: 项目设计与执行
UART串口通信方案

## Slide 8
1. 项目规划阶段
任务分解：将项目分为波特率生成器、发送、接收和测试平台等子模块
时间管理：制定时间表，合理规划设计、仿真、调试顺序
资源准备：准备好 FPGA 开发板、串口转 USB 模块、示波器等硬件配置，以及 Vivado 和串口调试工具等软件开发环境

## Slide 9
2. 模块设计阶段
波特率生成器：使用参数化设计方法，实现可调波特率生成器，根据主时钟频率产生不同的波特率时钟
UART发送模块：基于状态机设计发送逻辑，涵盖起始位、数据位、校验位和停止位生成
UART接收模块：以状态机为基础构建接收逻辑，准确识别起始位、提取数据位并进行校验
顶层模块交互：设计顶层模块，整合发送与接收模块，支持完整通信流程
模块接口定义：确定各模块的输入输出信号及时序要求

## Slide 10
3. 仿真验证阶段
模块单独仿真：对波特率生成器、发送模块和接收模块分别进行功能仿真，验证逻辑正确性
联合仿真：将各模块组合后进行顶层联合仿真，在Vivado的仿真工具中验证串口数据的发送与接收功能
边界情况测试：测试高低波特率通信、长短数据包传输等场景，确保系统稳定性
难题发现和解决：初期发现波特率生成器的分频值错误，导致接收端无法正确识别数据，后通过重新计算解决
接收模块中发现状态机跳转不当的问题，通过优化状态转移逻辑解决

## Slide 11
4. 硬件实现阶段
引脚分配：完成Vivado约束文件（.xdc）的编写，正确分配UART发送（TX）和接收（RX）引脚
FPGA烧录：将设计下载到FPGA开发板中，并通过硬件测试验证每个模块的功能
硬件调试：
使用串口调试工具验证主机与目标机间的通信，发送与接收数据均符合预期
通过示波器观测TX和RX信号波形，确认其符合UART通信规范
发现接收端偶有数据丢失现象，经增加FIFO缓冲区后得以解决

## Slide 12
5. 成果总结阶段
功能验证：成功实现主机与目标机间的UART串口通信，能够在指定波特率下稳定发送和接收数据
性能评估：分析系统传输稳定性、波特率精度和错误率，性能达设计要求
文档与报告：撰写详尽项目报告，含复杂工程问题总结、现存问题及解决方案、执行状况、分工交流详情
展示与反馈：展示项目成果，收集指导老师及小组成员反馈意见

## Slide 13
最终效果

## Slide 14: 难题发现与解决​​
1. 输入模块无法将数据正常传输到计算模块
未考虑到创建32位的数据变量存储四次的输入信息，并将该变量的高16位和低16位的分别赋值到计算模块的被除数和除数
2. 仿真图像正常，板子无法接收数据
端口选取和数据格式选取错误
3. 仿真图像正常，主机显示的商和余数位数缺失
原因：输出模块停止逻辑有误，传出最后一位数据的同时就停止，数据还未从板子传到主机，就接收到了结束信号，被迫停止，导致数据丢失
解决：更改bit_cnt的值，使其完成最后一位数据的传出后再发送结束信号

## Slide 15: 谢谢
2025年1月8日星期三